## Slide 1: PART_04
네트워크 장비

## Slide 2: 허브(Hub)란?
Hub = Multiport Repeater
최대 전송거리가 100M인 UTP케이블로 100M이상의 거리에 있는 PC에 전송하고 싶다면 리피터를 통해 통신이 가능하다. 그러나 리피터 기능을 여러 개의 포트로 할 수 있는 허브의 등장으로 리피터는 점점 사라져갔다.
B
A
C
E
D
HUB
- 이 허브가 CSMA/CD방식을 사용한다고 가정할 때, 이 허브에 붙어있는 하나의 PC에서 Collision이 발생하면 모든 PC가 영향을 받는다.

## Slide 3: 허브(Hub)의 한계
아무리 좋은 성능의 허브일지라도 허브상에 연결 되어있는 모든 PC들은 하나의 Collision Domain에 속해 있기 때문에 한 순간에 한 PC만이 데이터를 보낼 수 있다. 이 허브를 Shared Hub라고 부른다.
또한 Collision이 발생하게 되면 한 도메인의 있는 모든 PC가 영향을 받고, 허브를 추가하여 여러 대의 허브를 사용한다고 하면 모두 다 같은 Collision Domain안에 있기 때문에 Collision의 빈도수가 증가한다.

## Slide 4: 허브(Hub)의 추가적인 기능
허브는 쉽게 Intelligent Hub와 Dummy허브로 두가지의 종류로 나눌 수 있다.
Auto Partition : 만약 허브로 연결되어 있는 네트워크상에서 한 PC가 오류로 인해 이상한 데이터를 끊임없이 보낸다고 가정했을 때, CSMA/CD방식때문에 다른 PC들이 정상적인 통신을 못하게 된다. 이때 Auto Partition기능으로 문제가 있는 PC를 찾아내어 허브로부터 고립시킨다. 즉 문제가 되는 포트는 방출시켜버린다.
원래는 Intelligent허브에만 이 기능이 있었지만 요즘은 Dummy허브에도 Auto Partition기능이 있다.

## Slide 5: 스위치란?
앞서 말한 허브는 같은 Collision Domain 안에서 연결된 어떤 PC에서 데이터를 전송 중이면 다른 PC는 일을 하지 못한다고 했다. 때문에 속도도 느리다.
스위치는 Collision Domain을 나누는 역할을 해준다. 때문에 다른 PC가 데이터를 전송 중 이어도 나누어진 Collision Domain이 다르다면 데이터 전송이 가능하다.
때문에 속도가 더 빠르다는 장점이 있다.

## Slide 6: 브리지란?
스위치의 조상격이다.
Collision Domain을 두개의 Domain으로 분할 후 나누어진 두개의 Domain을 다리처럼 이어주는 것이다. 이러면 한쪽의 Domain에서 데이터 전송이 이루어져도 다른 한쪽 Domain에서도 데이터의 전송이 가능하다.

## Slide 7: 스위치/브리지의 기능구현
앞서 말했듯이 스위치와 브리지의 기능은 거의 같다고 볼 수 있다.
스위치/브리지는 아래 다섯가지의 과정을 통해 기능을 수행한다. 1. Learning 2. Flooding 3. Forwarding 4. Filtering 5. Aging

## Slide 8: Learning
앞에서 말한 나뉘어진 두 세그먼트 사이의 다리에는 브리지 테이블이라는 맥 어드레스 테이블이 존재한다.
A라는 PC가 통신을 하기 위해 프레임을 보내면 이 PC의 맥 어드레스를 읽어서 테이블에 저장하고 나중에 다른 PC가 A에게 전송을 할 때 이 테이블을 참고하여 다리를 건너게 할지 말지 정한다.

## Slide 9: Flooding
그런데 만약 이 브리지 테이블에 프레임이 찾아가는 주소가 없다면 어떻게 할까? 이때 사용하는 방법이 바로 Flooding이다. 연결 된 모든 포트로 뿌려주는 것이다. Flooding은 브로드캐스트와 멀티캐스트에서도 사용된다.

## Slide 10: Forwarding
브리지 테이블에 해당하는 맥 어드레스를 찾았는데 자신의 세그먼트가 아닌 다른 세그먼트에 존재할 경우 즉, 다리를 건너야 할 경우에 Forwarding이 사용된다.
모든 포트로 뿌려주는 Flooding과 달리 해당하는 세그먼트 쪽으로만 프레임을 전송한다.

## Slide 11: Filtering
Forwarding과 반대로 브리지 테이블에서 찾아낸 맥 어드레스가 현재 세그먼트에 존재할 경우, 즉 다리를 건너지 않을 경우 Filtering을 사용한다. 다리를 건너지 못하게 Filtering 한다.
이 Filtering 기능으로 허브(Hub)와 달리 Collision Domain을 나눌 수 있는 것이다.

## Slide 12: Aging
브리지 테이블은 한정이 되어있기 때문에 Learning단계를 통해 학습한 모든 정보를 기억할 수 없다. 때문에 일정시간동안 다시 전송되지 않은 맥 어드레스는 지워버리는데 그 시간은 300초이다.
예를 들어 브리지 테이블에 A라는 맥 어드레스가 E0라는 세그먼트에 있다는 정보가 저장되어 있다고 가정해본다. 이 정보가 저장되고 299초 후 다시 A라는 맥 어드레스에 대한 정보가 브리지 테이블에 저장되면 이 시간은 0초로 Refresh된다. 하지만 300초가 지나도 A에 대한 정보가 더 이상 브리지 테이블로 전달되지 않으면 삭제시켜버린다.

## Slide 13: Looping현상이란?
- Looping 현상은 브리지나 스위치의 잘못된 네트워크 디자인에서 나타난다.
A
B
스위치
스위치
E1
E0
다음 그림과 같이 두 개의 스위치가 연결되어 있다고 가정해본다. 처음 A에서 전송된 프레임은 두 스위치의 브리지 테이블에 정보가 없으므로 Flooding방식을 통해 모든 포트로 프레임을 전송되어 양쪽 브리지에서 모두 패킷이 다리를 건너게 된다. 그 후 그 패킷들은 다시 양쪽 브리지의 아래쪽 포트로 전달 되고 다시 위로 전달된다. 그리고 이 과정이 계속 반복된다.
이러면 정보는 전달 되지 못하고 그림과 같이 무한루프를 돌게 된다. 이를 해결하기 위해 스패닝 트리 알고리즘이 사용된다.

## Slide 14: 스패닝 트리 알고리즘의 적용
스패닝 트리(Spanning Tree)란 그래프에서 뺑뺑이를 돌게 만드는 간선을 제거한 트리이다.
이전 슬라이드에서 본 예시처럼 Looping이 발생하게 하지 않기 위해 이 알고리즘을 사용하여 문제를 해결한다. 그러나 이 알고리즘을 통해 간선(링크)가 끊어졌을 때 복구하는 시간은 1분 이상이다.(매우 느리다) 때문에 다양한 기능이 등장했는데 그중 하나가 이더 채널(Ether-Channel)기능이다.
Ether-Channel : 여러 개의 링크를 마치 하나의 링크처럼 인식되게 한다.

## Slide 15: 라우터 vs 스위치
가격 : 라우터 > 스위치
성능 : 라우터 < 스위치
구성의 편리함 : 라우터 < 스위치
그럼에도 불구하고 라우터를 사용하는 이유가 있다. 1. 브로드 캐스트 : 한 PC의 전원을 껐다 키기만 해도 전 세계로 브로드캐스트가 퍼져 나간다. 또한 전세계 사람들의 ARP사용량을 감당할 수 없다. 이러한 브로드캐스트 영역(Domain)을 나누기 위해 라우터가 사용된다. 이 기능을 가진 스위치를 Layer3 스위치라고 부른다. 2. 로드 분배 : 여러 개의 경로를 가지고 있어서 한쪽 경로에 문제가 생겨도 다른 경로로 데이터를 전송할 수 있다. 스위치도 이 기능이 있지만 제한적이다.