## Slide 1: PART_06
스위치를 켜라!

## Slide 2: 맥 어드레스의 저장
앞서서 스위치나 브리지에서 통과되는 맥 어드레스는 맥 어드레스 테이블(브리지 테이블)에 저장된다고 했다. 또한 한번 저장하고 300초가 지나도 다시 정보가 오지 않으면 그 주소에 대한 정보는 지운다고 했다. 이 방식을 Dynamic방식이라고 한다. 기본값이다. 하지만 영구적으로 지워지지 않게 저장하는 방법이 있다. 이를 Permanent방식이라고 하는데 다음 명령어를 통해 가능하다. Switch(config)#mac-address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id
mac-addr가 vlan-id를 통해 들어왔을 때, 목적지 세그먼트가 interface-id라고 설정하는 것이다.
또한 맥 어드레스 테이블은 show mac-address-table 명령어를 통해 볼 수 있다.

## Slide 3: 가상의 랜(VLAN)이란?
VLAN : Virtual LAN
Collision을 막기 위해 Collision Domain을 나누는 것은 거의 필수이다. 네트워크 영역을 분리하기 위해서는 라우터가 필요하고 이는 스위치만으로는 구현할 수가 없다. 그러나 가상 랜(VLAN)을 사용하면 하나의 스위치가 마치 여러 개의 스위치로 작동하는 것 처럼 사용하고 여러 개의 네트워크 정보를 하나의 포트를 통해 전송 가능하다.

## Slide 4: 가상의 랜(VLAN)이란?
라우터
스위치A
스위치B
A네트워크
B네트워크
다음과 같이 공간2에 A네트워크를 사용하는 PC를 설치하기 위해선 다음과 같이 공간2에 A의 스위치를 설치하고 그 스위치에 PC를 연결하는 방법으로 가능하다. 그러나 이방법은 너무 비효율적 이다.
이를 해결하기 위해 나온 방식이 VLAN이다.
A
A
A
B
B
B
공간1
공간2
스위치A
A

## Slide 5: 가상의 랜(VLAN)이란?
라우터
스위치A
스위치B
A,B네트워크
A
A
A
B
B
B
공간1
공간2
A
먼저 라우터와 인사팀 스위치 사이를 트렁크로 연결해서 하나의 포트로 여러 개의 네트워크 정보(A와 B)를 전달한다. (일단 여기서 라우터의 인터페이스 수를 줄였다.)
또 스위치A를 VLAN으로 설정하여 한 포트는 A로, 다른 한 포트는 B로 세팅한다.
모든 세팅을 마치면 공간2에서 특별한 스위치 설치 없이 A네트워크를 사용할 수 있다.
이로써 라우터의 인터페이스와 스위치 개수에서 이득을 볼 수 있다.
A,B네트워크

## Slide 6: 가상의 랜(VLAN)이란?
VLAN은 스위치에서만 지원하는 기능이다.
Vlan1
스위치
VLAN기능을 지원하는 스위치
Vlan2
스위치
Vlan3
스위치
오른쪽 그림은 한 대의 스위치 안에 세 대의 스위치가 있는 모습을 나타낸 것이다.
한 스위치 안에 있다고 해도 Vlan1, Vlan2, Vlan3는 모두 독립된 브로드캐스트 도메인이므로 라우터를 통해서만 통신이 가능하다.

## Slide 7: 가상의 랜(VLAN)이란?
Vlan1
스위치
VLAN기능을 지원하는 스위치
Vlan2
스위치
Vlan3
스위치
오른쪽 그림을 보면 VLAN이 구성된 스위치 두개가 연결 되어있음을 볼 수 있다. 이 스위치는 패스트 이더넷 포트를 통해 연결되고 하나의 트렁크 포트를 통해 여러 개의 VLAN(1~3)정보를 전송할 수 있다.
이 구성에서도 다른 VLAN간에는 라우터를 통해서만 통신이 가능하다. (Vlan1은 Vlan1 끼리, Vlan2은 Vlan2 끼리, Vlan3은 Vlan3 끼리)
Vlan1
스위치
VLAN기능을 지원하는 스위치
Vlan2
스위치
Vlan3
스위치
트렁크 포트