## Slide 1: PART_07
라우터만 알면 네트워크 도사?!

## Slide 2: 라우터란?
라우터 : 지능을 가진 경로 배정기
Path Determination(경로 설정), Switching(스위칭) 역할을 한다. (여기서 말하는 스위칭은 스위치의 기능과 다르다.)
가장 좋고 빠른 길로 데이터를 전송하기 위해 라우터는 라우팅 알고리즘을 사용하는데, 라우팅 알고리즘은 라우팅 테이블이라는 것을 만들어서 관리한다.
라우터도 PC처럼 CPU, 메모리, 인터페이스 등이 있다.

## Slide 3: 라우팅 프로토콜, 라우티드 프로토콜
라우티드 프로토콜 : 라우팅을 당하는 입장, 예를 들어 TCP/IP, IPX
라우팅 프로토콜 : 라우팅 알고리즘과 같은 말, 예를 들어 RIP, IGRP 등
라우팅 알고리즘 : 라우팅 테이블을 가지고 있으면서 자기가 찾아갈 경로에 대한 정보를 이곳에 기억해 둔다.(목적지, 목적지까지 거리, 어떻게 가는지 등)

## Slide 4: 라우팅 프로토콜
스태틱 라우팅 프로토콜 : 사람이 일일이 경로를 지정하고 입력해주는 것. 사람이 모든 것을 생각하고 넣어주므로 라우터가 할 일이 없어서 속도도 빠르고, 메모리도 적게 든다. 또한 라우터들끼리 라우팅 테이블을 교환할 필요가 없다. 따라서 보안에도 강하다. 하지만 해당 경로에 문제가 생기면 그 경로를 고칠 때 까지 문제가 발생한다.
다이내믹 라우팅 프로토콜 : 그때그때 마다 최적의 방법을 찾아 전송한다. 하지만 라우터에게 부담을 준다. 예를 들어 RIP, IGRP, OSPF, EIGRP 등이 이런 다이내믹 라우팅 프로토콜에 속한다.

## Slide 5: 라우팅 테이블
- 라우팅 테이블에는 목적지와 목적지를 가려면 어느 인터페이스로 가야 하는지를 나타낸다.
라우터
라우터
150.1.3.0
150.1.2.0
150.2.0.0
E0
ToO
Network | Interface
150.1.0.0 | E0
150.2.0.0 | ToO
라우터는 항상 최적의 경로를 찾아 라우팅 테이블에 유지하고 있다.
그러나 전원이 꺼지면 라우팅 테이블에 있는 내용은 모두 삭제된다.
전원을 키면 다시 라우팅 테이블이 채워진다.

## Slide 6: AS란?
AS : Autonomous System, 쉽게 말해서 라우터의 집단이다. 하나의 네트워크 관리자에 의해 관리된다. 이렇게 AS를 묶어주는 이유는 라우터가 가지는 정보를 보다 효율적으로 관리하기 위함이다. AS안에 있는 라우터들은 그 AS에 대한 정보만 알고 있으면 되고, AS외부로 나갈 때는 문지기 라우터에게 정보를 물어본 후 나간다.
문지기 라우터(AS Boundary Router)는 자신의 AS와 인접해 있는 다른 AS에 대한 정보를 가지고 있다. 외부 AS에서 들어오는 라우터나 외부 AS로 나가는 라우터들에게 정보를 제공한다.
때문에 라우터들은 인터넷에 접속하더라도 자신이 속한 AS의 정보만 알고 있으면 된다.

## Slide 7: AS란?
AS내부용 프로토콜 Interior Routing Protocol 또는 Interior Gateway Protocol(IGP)라고 한다. RIP, IGRP, EIGRP, OSPF 등이 있다.
AS외부용 프로토콜 Exterior Routing Protocol 또는 Exterior Gateway Protocol(EGP)라고 한다. EGP, BGP 등이 있다.

## Slide 8: 라우팅 테이블을 관리하는 법 1. Distance Vector
목적지까지의 모든 경로를 저장하는 것이 아니라 목적지까지의 거리(홉카운트D)와 어떤 인접라우터를 거쳐야 하는지(방향V)만을 저장한다. 때문에 메모리절약이 가능하다.
하지만 라우팅 테이블에 변화가 없더라도 시간마다 한 번씩 라우팅을 해줘야 해서 트래픽의 낭비가 발생하고, 라우팅 테이블에 변화가 생길 경우 모든 라우터가 이 변화를 알 때까지의 시간이 너무 오래 걸린다. 이 시간낭비를 막기위해 홉카운트를 15로 제한했는데 이 말은 라우터 15개를 넘어서 있는 네트워크는 인식하지 못한다는 것이다.
이러한 문제 때문에 소규모 네트워크에서 사용하고 대표적인 벡터 알고리즘에는 RIP와 IRGP가 있다.

## Slide 9: 라우팅 테이블을 관리하는 법 2. Link State
디스턴스 벡터방식과는 다르게 목적지까지의 모든 경로를 저장하고 있다. 이 알고리즘은 먼저 링크에 대한 정보들을 토폴러지 데이터베이스에 모두 저장한다.
이렇게 만든 데이터베이스를 가지고 SPF라는 알고리즘을 계산하는데, SPF알고리즘이란 해당 목적지를 어디로 가야 가장 빠른지를 계산하는 것이다. 이 계산결과를 토대로 SPF트리를 만든다.
SPF트리 : 출발지부터 목적지까지를 트리로 펼쳐서 가장 빠른 경로를 찾는다.
이렇게 만들어진 트리 정보로 라우팅 테이블을 만든다.
중간에 링크의 변화가 생겨도 알아내는데 걸리는 시간이 짧다. 하지만 모든 계산을 해야하기 때문에 메모리가 많이 소모되고, CPU의 일이 많아진다.
대표적인 링크스테이트 알고리즘으로는 OSPF라우팅 프로토콜이 있다.

## Slide 10: 핑(Ping)과 트레이스(Trace)
라우터를 구성한 후 네트워크의 연결에 이상이 없는지를 테스트하기 위해 만든 프로그램이다. 출발지부터 목적지 까지에 이상이 있다면 어디에서 이상이 있는지 찾아낼 수 있다.
ping명령어를 통해 해당 목적지까지 연결이 잘 되었는지를 확인할 수 있다.
trace명령어를 통해 해당 목적지까지의 경로를 확인할 수 있다.