## Slide 1: PART_11
무선으로의 여행!

## Slide 2: AP란?
무선 네트워킹을 위해 꼭 필요한 장치
한쪽은 유선, 한쪽은 무선을 연결하여 무선과 유선을 서로 연결할 수 있게 해준다.
유선 쪽(이더넷)에서는 IEEE802.3 표준을 사용하고 무선 쪽 토인에서는 IEEE802.11 표준을 사용한다.
때문에 AP는 IEEE802.3과 IEEE802.11의 통신방식을 모두 이해해야 한다.

## Slide 3: IEEE802.11의 통신과정
Listen Air Space(Radio Wave) - 현재 통신이 일어나고 있는지 확인한다. (CSMA/CD)와 유사함.
Set Random wait timer before sending frame - 바로 데이터를 보내지 않고 랜덤한 시간을 기다린 후 보냄. 충돌 미연 방지
After timer has passed, listen again and send - 랜덤한 시간이 흐르고 한번 더 통신이 일어나고 있는 지 확인한 후 프레임을 전송함.
Wait for an Ack - 데이터가 잘 갔는지 알 수 없으므로 잘 받았다는 신호(ACK)를 기다린다.
If no Ack, resend the frame(다시 1번) - 정해진 시간동안 ACK를 받지못하면 전송 실패로 간주하고 1로 다시 간다.

## Slide 4: 무선랜에서의 모드 1. AD-Hoc
AP를 사용하지 않고 무선 랜 카드 만을 사용하여 통신하는 방식.
무선 랜이 장착된 두 장치는 AP없이도 AD Hoc 모드로 맞춰서 통신할 수 있다.
그러나 권장방법이 아니고, 통신 또한 소규모 통신만 가능하다.

## Slide 5: 무선랜에서의 모드 2. Infrastructure
AP를 통해 무선통신을 하는 모드이다. AP는 허브와 같은 역할을 하게 된다.
이 모드에서는 두 가지 모드의 서비스 방식을 지원한다.(Service Set) 1. BSS - AP 1대를 이용해서 무선 랜을 구성하는 방식이다. 주로 가정에 구성된다. 2. ESS - AP 여러 대를 이용해서 무선 랜을 구성하는 방식이다. 1대의 AP로는 커버가 불가능한 넓은 지역에 사용된다. 주로 회사에 구성된다. - AP를 여러 대 사용하므로 서로 다른 주파수를 사용하도록 구성해줘야 한다. - 이를 위해 간섭이 발생하지 않는 영역, 비중첩 채널을 사용해야 한다. - IEEE802.11b 의 비중첩 채널 개수 : 3개 - IEEE802.11a 의 비중첩 채널 개수 : 19개 - ESS를 구성할 때는 각 AP의 영역이 10~15%정도 겹치게 한다.

## Slide 6: 무선 랜의 통신 표준
무선 표준에는 다양한 종류가 있다. 1EEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11a 등
각 무선 표준에는 최대 속도와 지원 속도가 따로 표기되어 있는데, 이는 특정한 상황에서는 느린 속도를 사용해야 하기 때문이다. 예를 들어 AP와 멀리 떨어진 곳에서 무선 네트워크를 사용할 때는 주파수의 세기가 강하고 속도가 느린 것을 선택해야 하기 때문이다.
예시) IEEE802.11g 최대 속도 : 54Mbps 지원 속도 : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

## Slide 7: 무선 통신에서의 인코딩
무선 통신에서의 인코딩 : 데이터를 무선 신호로 바꾸는 과정 1. FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) - 무선 신호를 많은 주파수 채널로 바꿔가면서 전송하는 방식이다. 알고리즘을 통해 계속 주파수를 바꿔가면서 통신해서 잡음과 간섭에 강점이 있다. 2. DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) - 여러 개의 채널 중에서 하나만 잡고 그 채널로만 통신하는 방식이다. 잡음의 영향이 적고, 낮은 전력사용으로 통신에 영향을 덜 주고, 보안에 좋다. 3. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - 전파의 직교성을 이용해 하나의 시그널을 여러 개의 주파수로 나누어 보내는 방식이다. 쉽게 말해 여러 개의 다중 주파수를 이용해서 전달하는 방식이다.